## Slide 1
Sismo, viento y sensibilidad
01
Comparación de entradas medidas
y respuesta del modelo existente
Nicolás Andrés Useche Castillo
Actualización del 20 de octubre de 2026
Notes: Comparación determinista con registros reales independientes y carga eólica prescrita. Complementa la presentación modal del 14 de octubre; no reemplaza sus resultados Morris.
Fuentes:
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/analysis_summary.json

## Slide 2
Alcance de la comparación
02
Registros reales de fuentes independientes; sin simultaneidad observada
Viento convertido a empuje axial prescrito con valor medio libre
Operadores congelados: comparación estructural exploratoria
La respuesta no incluye retroalimentación aerodinámica
Notes: El autor autorizó registros independientes y empuje medio como parámetro. El modelo conserva 12 rpm, azimut fijo, base fija y valores heredados de amortiguamiento/conexiones. El viento no se extrapola físicamente de 70 m al buje: su historia se utiliza como proxy uniforme autorizado. Los operadores se recalculan por factor mecánico, alrededor del equilibrio heredado, sin actualizarlo por empuje finito.
Fuentes:
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/config_default.m
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/scripts/snapshot_input_case.m

## Slide 3
Literatura y disponibilidad de datos
03
Referencia | Entradas disponibles | Uso en el estudio
Wang et al., 2026 | Sismo PEER + viento sintético | Referencia reproducible; archivo OPJU
Meng et al., 2020 | Mesa sísmica + viento de laboratorio | Importancia del amortiguamiento aero.
DTU, NM92 | Viento medido a 25 Hz | Historia de viento utilizada
OpenSees / PEER | Acelerogramas procesados | Entradas sísmicas sin escalar
Notes: Wang et al. publican datos del caso sismo-viento, pero el viento es sintético Davenport y los archivos se distribuyen en Origin OPJU. No se atribuyen sus entradas al caso real DTU. Meng et al. fundamentan la importancia del amortiguamiento aerodinámico, no reproducido aquí. DTU proporciona mediciones de campo; OpenSees distribuye registros PEER procesados.
Fuentes:
https://doi.org/10.1080/13632469.2026.2671807
https://doi.org/10.5281/zenodo.19347779
https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.05.181
https://doi.org/10.11583/DTU.16743739
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/sources/earthquake_provenance.json

## Slide 4
Registros utilizados
04
DTU: media 6,134 m/s; turbulencia longitudinal 4,25 %. Arleta: PGA 0,308 g
Notes: El viento corresponde al canal sónico longitudinal s70u a 70 m, 2005-11-19 00:00 según cabecera, zona horaria no indicada. Primer archivo en orden lexicográfico. No se seleccionó por respuesta favorable. Los tres registros sísmicos pertenecen a dos terremotos, uno de ellos en dos estaciones.
Fuentes:
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/tables/wind_catalog.json
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/tables/earthquake_catalog.json

## Slide 5
Del viento medido al empuje parametrizado
05
F(t) = F̄ · U(t)² / ⟨U²⟩
F̄ permanece como parámetro; la respuesta se entrega por 1 kN medio
Carga axial en el buje, según el eje 129–130 del modelo
Misma historia de viento para cada perturbación mecánica
Fref = 554.7 kN es una escala de comparación calculada, sin valor de diseño
Notes: Media cuadrática calculada con las 15000 muestras originales. Se interpola linealmente U²/<U²>, no se cuadran las velocidades después de interpolar. La condición inicial es el equilibrio lineal del empuje medio con los mismos operadores congelados. Las fuerzas se aplican en el maestro 130 y se proyectan mediante Tc transpuesta. No hay coeficiente de empuje calibrado ni fuerza medida aplicada.
Fuentes:
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/scripts/snapshot_input_case.m

## Slide 6
Contenido frecuencial de las entradas
06
Las formas espectrales ayudan a interpretar la excitación; la participación modal también importa
Notes: PSD Welch de la fluctuación del empuje y de la aceleración del suelo, ambas normalizadas por la integral de su PSD. Ventanas de 20 s y solape 50 %. Las amplitudes no representan fuerzas iguales ni energías iguales. Los estimadores tienen diferente número de segmentos. Líneas verticales: frecuencias nominales de los grupos 3, 6+7 y 10+11.
Fuentes:
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/tables/spectral_summary.json

## Slide 7
Respuesta ante los acelerogramas reales
07
Desplazamiento relativo y aceleración absoluta de góndola; registros sin escalar
Notes: Una componente horizontal por vez; gráfico en global X. Se conservan amplitudes y duraciones originales. Tres estaciones/registros de dos terremotos; no es una muestra de peligro sísmico de un emplazamiento. El máximo no puede ordenarse únicamente por PGA.
Fuentes:
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/tables/nominal_earthquakes.csv
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/tables/earthquake_intensities.csv

## Slide 8
Verificación numérica
08
Control | Resultado | Interpretación
Casos de comparación | 114 | Fuentes físicas previas conservadas
Recuperación de respuesta | Diferencia relativa < 5 × 10⁻¹¹ | Rutina existente y recuperación por canales
Residuo dinámico máximo | 8.30e-10 | Equilibrio dinámico discretizado
Verificación de la Hessiana | 54 casos | Misma energía y equilibrio original
Sensibilidades locales aceptadas | 1 de 90 | Filtros de h, tiempo y paso de Hessiana
Es una verificación numérica; falta la validación experimental del modelo
Notes: Recuperación optimizada contrastada con la rutina sísmica existente; cambios de chunk y pasos temporales. Los filtros de sensibilidad son por respuesta. La convergencia de góndola no certifica automáticamente aceleraciones de puntas. No se realizó convergencia espacial con rotor girando.
Fuentes:
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/tables/time_convergence.csv
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/tables/case_audit.csv
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/analysis_summary.json

## Slide 9
Sensibilidad según la entrada
09
Símbolos llenos: filtros numéricos superados; símbolos vacíos: sensibilidad no aceptada
Notes: La tangente heredada no resolvió las pendientes al refinar h de 1 % a 0,125 %. La tabla final contrasta h=0,25 % y 0,5 %, Newmark 0,0025 y 0,005 s y pasos internos de Hessiana multiplicados por 20 y 40. Se conserva el equilibrio original y la energía física; solo se refina numéricamente la Hessiana dinámica. Gráfico RMS, que incluye la media eólica. Viento por unidad de empuje medio, sin equilibrio operativo aeroelástico.
Fuentes:
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/tables/refined_local_sensitivities.csv
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/refined_tangent_summary.json

## Slide 10
Orientación de la acción sísmica
10
Aplicar el mismo registro en otra dirección cambia la excitación del sistema acoplado
Notes: Comparación de un mismo acelerograma aplicado en X y en Y. La dirección del rotor y el viento está documentada en analysis_summary.json. Los registros no se presentan como dos componentes simultáneas ni como su orientación geográfica real en el emplazamiento.
Fuentes:
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/tables/direction_comparison.csv
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/analysis_summary.json

## Slide 11
Combinación y momento de llegada
11
La combinación de máximos separados pierde la información de fase de las historias
Notes: Se superponen historias temporales completas con los mismos operadores lineales. El viento ya existe al llegar el sismo. Se evalúan 29 llegadas: 0, 20, ..., 540 y 559,98 s; el último instante evita extrapolar las muestras medidas. Cada máximo usa la misma ventana sísmica de 39,98 s. La franja mínimo-máximo no es un intervalo probabilístico. Los resultados dependen de F̄, que permanece libre.
Fuentes:
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/tables/arrival_phase_comparison.csv

## Slide 12
Sensibilidad a las amplitudes de entrada
12
La dependencia respecto de amplitudes puede estudiarse sin aceptar pendientes mecánicas no resueltas
Notes: Sismo alineado y llegada en t=0. Eje horizontal: empuje medio dividido por Fref. Se modifican las amplitudes de las entradas con los mismos operadores; no se reconstruye la Hessiana. Se diferencia el máximo combinado mediante perturbaciones de amplitud de 0,5 % y 1 %. La normalización del empuje no está definida en cero. No son porcentajes probabilísticos de contribución.
Fuentes:
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/tables/input_amplitude_sensitivities.csv

## Slide 13
Conclusiones comparativas
13
Arleta sin escalar: 0.283 m de desplazamiento horizontal máximo en X
Con F̄ = Fref, el cociente combinado/sismo varía de 1.55 a 2.23 entre llegadas
22 pendientes estables; solo 1 de 90 supera el filtro conservador
Único aceptado con viento: giro → máximo vertical relativo de punta 92 (S = −0,5004)
Notes: Conclusiones restringidas al modelo y entradas seleccionadas. Fref es una normalización calculada y no un umbral de seguridad, un empuje calibrado o una estimación de viento extremo. Las propiedades del modelo y su amortiguamiento siguen sin calibración experimental.
Fuentes:
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/report_values.json
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/analysis_summary.json

## Slide 14
Cierre del alcance actual
14
Comparación reproducible: registros, hipótesis, tablas y controles trazables
Pendiente para valores de servicio: identificar el empuje medio o la aerodinámica
Pendiente para operación real: evolución del giro y acoplamiento aeroelástico
Los resultados Morris anteriores conservan su alcance y sus filtros
Notes: Se cierra la comparación estructural determinista con empuje medio parametrizado. El siguiente cierre físico exige el coeficiente de empuje o un modelo aerodinámico específico, y evolución de operadores si se pretende una simulación de operación durante toda la historia. Las figuras nuevas fueron generadas en MATLAB con el estilo monocromático autorizado; las históricas de Tecplot se mantienen en sus entregables.
Fuentes:
/Users/nuseche/Desktop/Tesis_codigos/docs/entradas_reales_20261020/LEEME.md
https://doi.org/10.11583/DTU.16743739
https://doi.org/10.1080/13632469.2026.2671807
https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.05.181